ANEXO II

| Contaminante (unidad) | Norma Calidad de Aire | Alerta | Alarma | Emergencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO (1) (ppm) | 10 ppm - 8 hs 50 ppm - 1 h. | 15 ppm - 8 hs. 100 ppm - 1 h. | 30 ppm - 8 hs. 150 ppm - 1 h. | 50 ppm - 8 hs 150 ppm - 1 h. |
| N0x (2) (ppm) | 0,45 ppm - 1 h. | 0,6 ppm - 1 h. 0,15 ppm - 24 hs. | 1,2 ppm - 1 h. 0,3 ppm - 24 hs. | 0,4 ppm - 24 hs. |
| SO2 (3) (ppm) | 0,03 ppm (70 ug/m3) (promedio mensual) | 1 ppm - 1 h. 0,3 ppm - 8 hs. | 5 ppm - 1 h. | 10 ppm - 1 h. |
| O3 (y oxidantes en general) (4) (ppm) | 0,10 ppm - 1 h. | 0,15 ppm - 1 h. | 0,25 ppm - 1 h. | 0,40 ppm - 1 h. |
| partículas en suspensión (mg/m3) (5) | 150 ug/m3 (promedio mensual) | no aplicable | no aplicable | Idem |
| Partículas sedimnetables (6) (mg/cm2 30 días) | 1,0 mg/cm2 30 días | Idem | Idem | Idem |

| Contaminante | Método de muestreo | Método de análisis |
| --- | --- | --- |
| CO | Analizador infrarrojo odificado. | Jacobs, M. B. y colaboradores: "Determinación continua de CO en aire mediante un analizador infrarrojo modificado. (Air Pollution Control Association Journal, 9:110, 1959). |
| NOx | Absorción en medio líquido | Griess-Saltzman. Saltzman, B. E.: "Determinación colorimétrica del NOz en la atmósfera", Anal. Chem. 26:1949 (1954). |
| SO2 | Absorción del gas en medio líquido | Modificación de Pate del método West-Gaeke. West, P. E. y Gaeke, G. C.: "Fijación del SO2 como disulfitomercurate y posterior evaluación colorimétrica", Anal. Chem. 28:1816 (1956). Pate, J. B.: "Interferencia de nitrilos en la determinación espectrofotométrica del SO2 atmosférico", Anal. Chem. 37:942 (1965). |
| O3 y oxidantes | Absorción del gas en medio líquido | Buffer neutro, ioduro de potasio. ".Selección de métodos para medición de contaminantes atmosféricos", Interbranch Chemical Advisory Committee. PHS, publicación número 999, AP 11 Cincinatti, Ohio, 1965 PD-1. |
| Partículas en suspensión | Filtración con bombas de alto volúmen | Gravimetría "Análisis normalizado de partículas en suspensión" Network 1957-61, suspensión volumen. PHS, publicación número 978, Washington D.C. |
| Partículas sedimentables | Captación en cilindros abiertos | Gravimetría. "Método normalizado para el análisis continuo de polvo sedimentable" (APM-1 Revisión 1). Air Pollution Measurement, Committee Air Pollutions Control Association, 16:372 (1966). |